## Slide 1: Audiocodes FXS per GW registration
(Bircom – Müşteri Deneyimi ve Ürün Geliştirme)
2016

## Slide 2
Use Default Proxy Yes seçilir ve altındaki mavi ok işareti tıklanarak Proxy tablosuna sunucu
IP adresi girilir,

## Slide 3
Proxy Table kısmına SİP sunucu IP si ve haberleşme protokolü seçilir

## Slide 4
Proxy&Registration bölümüne geri dönülür ve yukarıdaki ayarlar yapılır, enable registratin
Proxy suncu ip si kullanıcı adı ve şifreler

## Slide 5
FXS portların numarası ( 1006-1009 ) ve ait oldukları Hunt Group ID si ayarlanır

## Slide 6
1 nolu Hunt grubuna dahil olan FXS portlarınını hangi mode de çalışacağı buradan belirlenir

## Slide 7
Maximum DTMF digit sayısı 20 olarak ayarlanır, interdigit timeout parametresi de 4 den 3 e
düşürülebilir

## Slide 8
IP den gelen aramaların 1 nolu Hunt grubunda sonlandırılması gerekir

## Slide 9
Status & Diagnostics bölümünden Registered Per Gateway in YES olması gerekiyor
bu aşamadan sonra çağrı gönderip çağrı alabiliyor olmanız lazım