## Slide 1: FXS Register Per End Point
(Bircom – Müşteri Deneyimi ve Ürün Geliştirme)
2016

## Slide 2
Buradaki Örnekte 1FXS ve 2FXS kullanılacak ve sırasıyla 1005 ve 1006 olarak
10.10.2.17 sip sunucusuna register olacaklar

## Slide 3
Registar ip ye sip sunucunun ip si yazılır, diğer ayarlar ise ekranda olduğu gbi seçilip,
Proxy set table bölümüne mavi ok butonuna basılarak girilir

## Slide 4
Proxy set tablosuna da sip sunucu ip si yazılır

## Slide 5
Proxy&Registration tablosuna geri dönülür ve ekrandaki ayarlar yapılır

## Slide 6
FXS portlarının numarası ve hunt group noları ayarlanır

## Slide 7
Hunt gruplarının çalışma ve register modu ayarlanır

## Slide 8
FXS portlarının her biri hangi kullanıcı adı ve şifreyle register olacağı bilgisi bu bölüme yazılır

## Slide 9
DTMF max digit ve tmeout süreleri ayarlanır

## Slide 10
IP sip sunucusundan gelen aramaların hangi FXS hunt grubunda sonlanacağı bilgisi
buraya girilir

## Slide 11
yapılan bu ayarların neticesinde 1 ve 2 nolu FXS portlarının Registered olduğunu
bu bölümden görmeniz lazım, bundan sonra ise arama ayapıp arama alabiliyor
olmanız gerekir